## Slide 1
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Kielce, 20 lutego 2019 r.
JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
Joanna Jędras
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach

## Slide 2
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Stacje monitoringu zanieczyszczeń powietrza w 2019 roku
280 stacji, w tym na 190 prowadzone są pomiary automatyczne

## Slide 3
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Stacje monitoringu zanieczyszczeń powietrza w 2019 roku

## Slide 4
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Pomiary AUTOMATYCZNE pyłu PM10 [µg/m3] 24h
Ilość dni >50µg/m3
MAX 23 dni MAX 10 dni MAX 16 dni
STYCZEŃ 2017 |  |  |  |  |  | STYCZEŃ 2018 |  |  |  |  |  | STYCZEŃ 2019 |  |  |  |  |  | 
Dzień | Kielce | Nowiny | Połaniec | Małogoszcz |  | Dzień | Kielce | Nowiny | Połaniec | Małogoszcz |  | Dzień | Kielce | Nowiny | Połaniec | Małogoszcz | Skarżysko | Starachowice
1 | 91 | 88 | 91 | 56 |  | 1 | 35 | 32 | 28 | 36 |  | 1 | 27 | 19 |  | 27 |  | 16
2 | 76 | 89 | 65 | 34 |  | 2 | 57 | 70 | 58 | 51 |  | 2 | 12 | 9 |  | 11 |  | 11
3 | 20 | 20 | 26 | 18 |  | 3 | 19 | 17 | 11 | 24 |  | 3 | 14 | 14 |  | 18 |  | 11
4 | 10 | 13 | 9 | 8 |  | 4 | 22 | 20 | 14 | 31 |  | 4 | 25 | 21 |  | 28 |  | 21
5 | 17 | 15 | 16 | 14 |  | 5 | 23 | 21 | 19 | 40 |  | 5 | 18 | 17 |  | 24 | 13 | 15
6 | 25 | 25 | 33 | 40 |  | 6 | 51 | 55 | 29 | 66 |  | 6 |  | 14 |  | 25 | 14 | 13
7 | 113 | 98 | 60 | 77 |  | 7 | 30 | 41 | 37 | 55 |  | 7 | 64 | 63 |  | 79 | 41 | 62
8 | 297 | 253 | 120 | 175 |  | 8 | 39 | 32 | 24 | 49 |  | 8 |  | 44 |  | 60 | 35 | 36
9 | 171 | 153 | 60 | 144 |  | 9 | 36 | 26 | 25 | 17 |  | 9 | 53 | 57 |  | 60 | 49 | 48
10 | 96 | 153 | 80 | 110 |  | 10 | 41 | 35 | 33 | 38 |  | 10 | 64 | 74 | 69 | 105 | 57 | 60
11 | 113 | 160 | 167 | 99 |  | 11 | 38 | 36 | 43 | 64 |  | 11 | 53 | 54 | 71 | 66 | 39 | 50
12 | 44 | 53 | 47 | 38 |  | 12 | 23 | 24 | 23 | 35 |  | 12 | 28 | 22 |  | 31 | 19 | 25
13 | 42 | 51 | 43 | 35 |  | 13 | 21 | 15 | 12 | 23 |  | 13 |  | 14 | 22 | 20 | 16 | 17
14 | 31 | 36 | 29 | 26 |  | 14 | 20 | 18 | 15 | 24 |  | 14 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 16
15 | 39 | 55 | 56 | 39 |  | 15 | 29 | 46 | 38 | 34 |  | 15 | 15 | 13 | 15 | 17 | 10 | 13
16 | 81 | 100 | 107 | 59 |  | 16 | 32 | 40 |  | 30 |  | 16 | 19 | 15 | 17 | 25 | 15 | 35
17 | 120 | 193 | 129 | 90 |  | 17 | 24 | 27 |  | 39 |  | 17 | 29 | 31 | 20 | 38 | 22 | 25
18 | 53 | 55 | 38 | 56 |  | 18 | 17 | 19 | 15 | 25 |  | 18 | 21 | 16 | 13 | 28 | 13 | 23
19 | 45 | 43 | 50 | 41 |  | 19 | 17 | 20 |  | 27 |  | 19 | 72 | 62 | 68 | 54 | 51 | 51
20 | 79 | 80 | 112 | 80 |  | 20 | 55 | 76 |  | 69 |  | 20 | 96 | 131 | 80 | 93 | 95 | 137
21 | 30 | 24 | 57 | 30 |  | 21 | 49 | 50 | 42 | 70 |  | 21 | 51 | 70 | 133 | 68 | 38 | 48
22 | 31 | 37 | 52 | 33 |  | 22 | 43 | 47 | 38 | 50 |  | 22 | 87 | 82 | 67 | 77 | 77 | 68
23 | 105 | 112 | 84 | 86 |  | 23 | 41 | 50 | 39 | 47 |  | 23 | 34 | 33 | 28 | 38 | 33 | 27
24 | 91 | 93 | 121 | 70 |  | 24 | 52 | 64 | 48 | 66 |  | 24 | 25 | 28 | 21 | 39 |  | 23
25 | 77 | 79 | 84 | 86 |  | 25 | 39 | 55 | 32 | 51 |  | 25 | 37 | 35 | 38 | 53 | 34 | 36
26 | 73 | 79 | 85 | 49 |  | 26 | 58 | 75 | 45 | 80 |  | 26 | 64 | 68 | 73 | 81 | 57 | 79
27 | 182 | 181 | 146 | 123 |  | 27 | 151 | 178 | 159 | 114 |  | 27 | 60 | 62 | 49 | 66 | 57 | 63
28 | 131 | 134 | 116 | 93 |  | 28 | 40 | 49 | 58 | 39 |  | 28 | 49 | 51 | 30 | 58 | 65 | 66
29 | 94 | 107 | 87 | 102 |  | 29 | 12 | 13 | 10 | 20 |  | 29 | 38 | 40 | 43 | 57 | 33 | 44
30 | 97 | 107 | 73 | 85 |  | 30 | 11 | 11 | 8 | 26 |  | 30 | 34 | 45 | 48 | 79 | 45 | 35
31 | 89 | 84 | 69 | 64 |  | 31 | 28 | 37 | 25 |  |  | 31 | 78 | 85 | 47 | 76 | 53 | 48

## Slide 5
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Pomiary AUTOMATYCZNE pyłu PM10 [µg/m3] 24h
Ilość dni >50µg/m3
MAX 12 dni MAX 11 dni MAX 7 dni
LUTY 2017 |  |  |  |  |  | LUTY 2018 |  |  |  |  |  | LUTY 2019 |  |  |  |  |  | 
Dzień | Kielce | Nowiny | Połaniec | Małogoszcz |  | Dzień | Kielce | Nowiny | Połaniec | Małogoszcz |  | Dzień | Kielce | Nowiny | Połaniec | Małogoszcz | Skarżysko | Starachowice
1 | 122 | 157 | 90 | 117 |  | 1 | 38 | 58 | 44 |  |  | 1 | 37 | 48 | 37 | 42 | 40 | 36
2 | 123 | 119 | 137 | 113 |  | 2 | 34 | 30 | 26 |  |  | 2 | 17 | 26 | 15 | 18 | 21 | 25
3 | 100 | 136 | 107 | 108 |  | 3 | 63 |  | 38 |  |  | 3 | 39 |  | 37 | 73 | 48 | 52
4 | 47 | 46 | 53 | 44 |  | 4 |  | 35 | 35 |  |  | 4 | 15 |  | 18 | 20 | 14 | 30
5 | 52 | 59 | 66 | 50 |  | 5 | 46 | 32 | 24 |  |  | 5 | 38 | 36 | 30 | 42 | 33 | 39
6 | 52 | 60 | 51 | 57 |  | 6 | 57 | 72 | 57 |  |  | 6 | 72 | 50 | 56 | 51 | 67 | 62
7 | 32 | 33 | 35 | 37 |  | 7 | 66 | 62 | 61 |  |  | 7 | 46 | 66 | 42 | 50 | 72 | 37
8 | 38 | 29 | 27 | 29 |  | 8 | 54 | 57 | 62 |  |  | 8 | 77 | 90 | 56 | 85 | 51 | 68
9 | 52 | 42 | 39 | 42 |  | 9 | 49 | 54 | 49 |  |  | 9 | 61 | 58 | 44 | 82 | 39 | 52
10 | 56 | 40 | 33 | 36 |  | 10 | 46 | 45 | 59 |  |  | 10 | 35 | 41 | 27 | 35 | 30 | 33
11 | 45 | 40 | 43 | 36 |  | 11 | 54 | 56 | 69 |  |  | 11 | 21 | 16 | 15 | 23 | 16 | 21
12 | 41 | 34 | 27 | 34 |  | 12 | 89 | 103 | 76 |  |  | 12 | 19 | 13 | 11 | 17 | 9 | 18
13 | 70 | 60 | 70 | 59 |  | 13 | 119 | 129 | 87 |  |  | 13 | 26 | 19 | 26 | 29 | 20 | 20
14 | 100 | 88 | 100 | 80 |  | 14 | 49 | 55 | 33 |  |  | 14 | 30 | 20 | 21 | 31 | 27 | 27
15 | 212 | 191 | 208 | 155 |  | 15 | 39 | 39 | 53 |  |  | 15 | 58 | 40 | 37 | 46 | 55 | 38
16 | 189 | 212 | 190 | 116 |  | 16 | 62 | 79 | 69 |  |  | 16 | 126 | 92 | 75 | 64 | 61 | 61
17 | 149 | 153 | 81 | 96 |  | 17 | 105 | 70 | 76 |  |  | 17 | 129 | 130 | 67 | 61 | 59 | 79
18 | 46 | 41 | 66 | 43 |  | 18 | 49 | 37 | 56 |  |  | 18 | 124 | 127 | 81 | 91 | 115 | 118

## Slide 6
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Zależność poziomów pyłu PM10 od temperatury
Chart: Data

## Slide 7
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Zależność poziomów pyłu PM10 od warunków meteorologicznych

## Slide 8
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Komunikaty i ostrzeżenia

## Slide 9
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Obszary przekroczeń pyłu PM10
2016 2017
Rozkład stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 wyrażonych jako 36-te maksymalne stężenie dobowe (Źródło: GIOŚ/PMŚ)

## Slide 10
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Liczba dni z przekroczeniami poziomu 50µg/m3 pyłu PM10 (24h) - 2017

## Slide 11
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Liczba przypadków przekroczenia poziomu alarmowego PM10 (24h) (300µg/m3) w 2017 roku

## Slide 12
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Liczba przypadków przekroczenia poziomu informowania PM10 (24h) (200µg/m3) w 2017 roku

## Slide 13
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Maksymalne stężenia PM10 (24h) zarejestrowane w 2017 roku

## Slide 14
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Stężenia średnie roczne pyłu PM2,5 w 2017 roku

## Slide 15
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Roczna ocena jakości powietrza za 2018 rok
(przewidywana klasyfikacja)
Nazwa strefy | Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia ludzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | As | Cd | Ni | BaP | PM2,5 | O3
miasto Kielce | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A
strefa świętokrzyska | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A

## Slide 16
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Roczne oceny 2011-2018
m. Kielce
Rok | Pył zawieszony PM10 |  | Pył zawieszony PM2,5 | Benzo(a)piren
 | liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego D24=50µg/m3; 35x/rok | średnia roczna [µg/m3] Da=40 µg/m3 | średnia roczna [µg/m3] Da [µg/m3] | średnia roczna [ng/m3] Da=1 ng/m3
2011 | 103 | 44 | 35 Da=28 | 6
2012 | 75 | 41 | 30 Da=27 | 7
2013 | 80 | 38 | 29 Da=26 | 5
2014 | 68 | 37 | 27 Da=26 | 4
2015 | 66 | 37 | 26 Da=25 | 6
2016 | 45 | 33 | 24 Da=25 | 5
2017 | 62 | 35 | 27 Da=25 | 6
2018 | 60 | 30 | 19 Da=25 | 4

## Slide 17
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Roczne oceny 2012-2018
Strefa świętokrzyska - Starachowice
Rok | Pył zawieszony PM10 |  | Pył zawieszony PM2,5 | Benzo(α)piren
 | Liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego D24=50µg/m3; 35x/rok | Średnia roczna [µg/m3] Da=40 µg/m3 | Średnia roczna [µg/m3] Da [µg/m3] | Średnia roczna [ng/m3] Da=1 ng/m3
2012 | 53 | 37 | 28 Da=27 | 8
2013 | 54 | 33 | 27 Da=26 | 6
2014 | 54 | 34 | 25 Da=26 | 6
2015 | 49 | 30 | 22 Da=25 | 6
2016 | 37 | 29 | 22 Da=25 | 7
2017 | 36 | 29 | 23 Da=25 | 7
2018 | 45 | 32 | 22 Da=25 | 5

## Slide 18
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Roczne oceny 2011-2018
Strefa świętokrzyska – Busko-Zdrój
Rok | Pył zawieszony PM10 |  | Pył zawieszony PM2,5 | Benzo(a)piren
 | liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego D24=50µg/m3; 35x/rok | średnia roczna [µg/m3] Da=40 µg/m3 | średnia roczna [µg/m3] Da [µg/m3] | średnia roczna [ng/m3] Da=1 ng/m3
2011 | 75 | 39 | 30 Da=28 | 6
2012 | 44 | 33 | 26 Da=27 | 6
2013 | 40 | 31 | 24 Da=26 | 4
2014 | 34 | 30 | 23 Da=26 | 4
2015 | 38 | 27 | 21 Da=25 | 4
2016 | 35 | 27 | 20 Da=25 | 5
2017 | 58 | 31 | 19 Da=25 | 6
2018 | 42 | 30 | 22 Da=25 | 4

## Slide 19
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Trendy zmian 2011-2018
Chart: Ilośc dni z przekroczeniem 24h PM10
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Kielce | 103 | 75 | 80 | 68 | 66 | 45 | 62 | 60
Starachowice | 53 | 54 | 54 | 49 | 37 | 36 | 45
Busko-Zdrój | 75 | 44 | 40 | 34 | 38 | 35 | 58 | 42
Chart: Śrenia roczna PM10 [ug/m3]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Kielce | 44 | 41 | 38 | 37 | 37 | 33 | 35 | 30
Starachowice | 37 | 33 | 34 | 30 | 29 | 29 | 32
Busko-Zdrój | 39 | 33 | 31 | 30 | 27 | 27 | 31 | 30
Chart: Średnia roczna PM2,5 [ug/m3]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Kielce | 35 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 27 | 19
Starachowice | 28 | 27 | 25 | 22 | 22 | 23 | 22
Busko-Zdrój | 30 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 22
Chart: Średnia roczna BaP [ng/m3]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Kielce | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4
Starachowice | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5
Busko-Zdrój | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4

## Slide 20
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Udział sektorów w emisji pyłu PM10 w Polsce w 2016 roku
(Źródło: IOŚ-PIB KOBIZE 2018)

## Slide 21
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Udział sektorów w emisji pyłu PM2,5 w Polsce w 2016 roku
(Źródło: IOŚ-PIB KOBIZE 2018)

## Slide 22
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Udział sektorów w emisji benzo(a)pirenu w Polsce w 2013 roku
(źródło: KOBIZE 2015)

## Slide 23
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Emisja pyłu PM10 z Polski w latach 1990-2016
(Źródło: http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/data_viewers/official_tableau/)

## Slide 24
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Zanieczyszczenie powietrza zimą i latem

## Slide 25
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, RWMŚ w Kielcach
www.gios.gov.pl
Dziękuję bardzo za uwagę